平面雙色LED紅綠燈組《附設》倒數讀秒顯示器《型號：GLK–555》【規格說明書】

● 使用電壓：AC90V~230V（60Hz）或DC12V / DC24V

● 消耗電流：（約190mA）

● LED規格：綠色LED，Ø5mm180顆，波長為500-505±5nm

● LED規格：紅色LED，Ø5mm170顆，波長為620-624±5nm

● 讀秒顯示：黃色LED，Ø5mm240顆，波長為587-592±5nm

● 特色說明：外觀超薄化設計、重量輕巧、造型流線美觀、LED壽命超長、低消耗功率。

● 外觀箱體：均為抗腐蝕鍍鋅板材質板厚度1.0mm

● 外觀烤漆：均為抗腐蝕粉體彈性質感紋理塗裝提供【百合白】

● 燈蓋材質：採用茶色壓克力2.0mm高壓射出成型

● 顯示面積：〈高〉170mm〈寬〉520mm

● 耐　 溫 ：120℃

● 外型尺寸：〈高〉280mm〈寬〉630mm〈深〉45mm

● 本號誌燈箱為防水型〈防塵防水可以達到IP54等級〉

※【 本產品為臺灣自行製造品質保證非大陸製 】

曆達實業有限公司：《主要產品如下》長方型雙色LED紅綠燈、車道LED號誌燈箱、交通號誌燈箱、LED紅綠燈箱、交通LED號誌燈、LED紅綠燈號誌、出車注意燈箱、停車場LED號誌燈、紅色LED與綠色LED皆同一面顯可搭配車道主機來切換顯示功能，產品特點LED發光二極體，穩定耐用，高亮度低耗電，長壽命低光衰，LED明亮均勻輸出、均勻擴散角度寬廣/紅色LED附加閃爍顯示功能，更能提醒出入車輛注意確保行車安全，本產品絕對是您最佳的選擇。